16 KANAL AHD DİJİTAL HYBRID KAYIT CİHAZI ŞARTNAMESİ

  - Dijital kayıt cihazı gömülü LINUX işletim sistemi sahip olmalıdır.

  - Dijital kayıt cihazı PAL ve NTSC video formatı destekli olmalıdır.

  - Cihaz donanımsal H.264 (Main Profile) sıkıştırma formatında görüntü kaydı ve ses kaydı yapmalıdır.

  - Dijital kayıt cihazı pentaplex yapıda çalışmalı, canlı/kayıt izleme, kaydetme, network ve arşivleme gibi tüm işlemleri aynı anda yapabilmelidir.

  - Cihaz 16 adet kamera girişine sahip olmalıdır. AHD, network IP ve analog kameralar eklenebilmelidir.

  - Cihazın minimum bir adet HDMI ve bir adet VGA Monitör çıkışı bulunmalıdır.

  - Cihaz aynı zamanda 4 kanal ses girişine ve 1 kanal ses çıkışına sahip olmalıdır.

  - Dijital kayıt cihazının toplam kayıt hızı 160 FPS (REAL-TIME) olmalıdır ve çözünürlük ayarlarına bağlı olarak yaşanabilecek kayıt hızı değişimlerinde bu toplam kapasite kanallara istenilen oranlarda bölüştürülebilecektir.

  - İstenildiği takdirde her kamera için ayrı ayrı çözünürlük ve kayıt hızı değerleri ayarlanarak cihazın toplam kayıt süresi uzatılabilmelidir.

  - Cihaz her kamera için en az 1080*960px çözünürlükte AHD, 1920*1080 çözünürlükte IP kayıt yapmaya imkan verebilmelidir.

  - Kullanılacak IP kameralar için en az ana akış 1080P, alt akış: VGA / QVGA /CIF desteklemelidir.

  - Kullanılacak IP kameraları eklemek için onvif ekleme seçeneği olmalıdır.

  - 4 ayrı kanalın kayıt görüntüleri tek monitörde aynı anda izlenebilmelidir.

  - Sabit disk biçimlendirme yapılamayacak şekilde parola ile kilitlenebilmelidir.

  - Dijital kayıt cihazı sürekli, programlı, hareket algılama veya harici sensor tetiği ile, hareket algılama ile harici sensor tetiğinin aynı anda oluşması ile kayıt yapma seçeneklerine sahip olmalıdır.

  - Cihazda en az 2 adet USB port girişi bulunmalıdır.

  - Cihaza en az 2 adet sabit disk takılabilmeli ve sabit disk maksimum 6 TB kapasitede olmalıdır.

  - Dijital kayıt cihazında DDNS özelliğini desteklemelidir.

  - Cihazda HDD dolduğu zaman üzerine yazma fonksiyonu aktif olmalı ve istenilen kaydı kilitleme özelliği olmalıdır.

  - Dijital kayıt cihazı PPPoE desteklemelidir.

  - Cihazda SATA sabit diskler kullanılabilmelidir.

  - Dijital kayıt cihazının kutu içeriğinde uzaktan kumanda yer almalıdır.

  - Dijital kayıt cihazının PTZ kamera ve diğer harici birim bağlantıları için RS485 bağlantı noktası bulunmalıdır.

  - Dijital kayıt cihazının monitör çıkışlarından yapılan canlı izlemeler REAL-TIME olmalıdır.

  - Cihazda video kaybı ve hareket algılama anında mail gönderme özelliği aktif olmalıdır.

  - Dijital kayıt cihazı network/internet bağlantısına sahip olmalıdır. Bununla beraber cihaz görüntü veya görüntü ve ses için lokal ve networkde bağımsız olarak ayrı ayrı çözünürlük ve resim oranını ayarlama imkanı sağlamalıdır ( dual stream özelliği). Cihaz 32Kbit ile 2Mbit arasında akış sınırlandırması imkanı tanıyabildiği gibi, manuel olarak kullanıcı bu değerler arasında istediği herhangi bir akış değerini de belirleyerek gerekli sınırlandırmayı yapabilmeli, VBR / CBR bit.rate tiplerini desteklemelidir.

  - Cihaz üzerinde hareket algılama özelliği bulunmalıdır. Her kamera için ayrı ayrı alan ve hassasiyet tanımlanabilmelidir

  - Dijital kayıt cihazı görüntü maskeleme özelliğine sahip olmalıdır. Her kamera için ayrı ayrı ölçeklendirilebilir en az 4 ayrı alanda görüntü maskelenebilmelidir.

  - Cihaz görüntü sabotaj alarmı verebilmelidir. Bu kapsamda kendine bağlı olan herhangi bir kameranın görüntüsünü engellemek için dışarıdan yapılan müdahalelerde ( lens ayarının değiştirilmesi, kamera merceğinin boyanması veya lensin kapatılması v.b. ) cihaz görüntülü ikaz verebilmelidir.

  - Dijital kayıt cihazına bağlı bir kamera da görüntü sinyali gidince cihaz uyarı mesajı verebilmelidir ( video loss alarmı)

  - Cihaz her kamera için isim verebilme özelliğine sahip olmalıdır. İsimler en az 16 karakterden oluşabilmeli ve ekranda istenilen herhangi bir alana konuşlandırılabilmelidir.

  - Cihazın en az bir adet RJ45 network bağlantı noktası bulunmalıdır.

  - Network/internet üzerinden dijital kayıt cihazına bağlanacak kullanıcı sayısı 4 kişi olmalı ve gerekli yazılımlar firma tarafından ücretsiz verilmelidir.

  - Cihaz üzerinde bulunan kayıtlar USB disklere ya da network üzerinden PC’lere aktarılabilmelidir.

  - Dijital kayıt cihazında istenilen bir bölümü kesip yedek alma özelliği bulunmalıdır.

  - Dijital kayıt cihazı FAT32 dosya sistemine sahip olmalıdır. Bu özellik sayesinde dijital kayıt cihazından çıkarılan harddisk herhangi bir bilgisayara takıldığında harddisk içindeki dosyalar direk bilgisayar üzerinden kendi CMS programı ile izlenebilmelidir.

  - Dijital kayıt cihazı android / iOS işletim sistemli her marka/model cep telefonları üzerinden ses dinleme, kayıt izleme, uzak ayar yapabilme, alarm push, resim çekme, PTZ kontrol, telefona kayıt ettirme özelliğine sahip olmalıdır.

  - Cihazda kanal, hafta, gün, saat tabanlı ve sürekli, hareket algılamalı, sensor kaydı gibi çeşitli kayıt türlerinin belirlenebildiği kayıt planlama şeması olmalıdır. İstenildiği takdir cihazın çözünürlük, kayıt hızı gibi donanımsal performansı ayrı ayrı kanallara göre bölüştürülebilmelidir.

  - Cihaza minimum 7 farklı kullanıcı ile tanımlanabilmeli ve her kullanıcı için ayrı ayrı kayıt başlatma/bitirme, arşivleme, DVR kapatma/yeniden başlatma, hareketli kamera kontrol etme, canlı ve kayıt izleme için yetkilendirilebilmelidir.

  - Dijital kayıt cihazı gelişmiş bir yönetim yazılımına sahip olmalı bu yazılım ile network/internete bağlı tüm cihazlar uzaktan tam anlamıyla kontrol edilebilmelidir.

  - Yönetim yazılımı üzerinden en az 64 kamera aynı anda izlenebilmelidir.

  - Yazılım ile uzaktan cihazın yazılım güncellemesi ( firmware upgrade) yapılabilmelidir.

  - Dijital kayıt cihazının Türkçe ve İngilizce dil desteği olmalıdır.

  - Cihazda LOG arama özelliği bulunmalıdır.

  - Yazılım dijital kayıt cihazlarını yönetebildiği gibi aynı işlemleri ( canlı izleme, kayıt yapabilme/ izleme, arşivleme, her türlü ayarı yapabilme v.b) kendine bağlanacak IP/Network CCTV kameraları içinde yapabilmelidir.

  - Görüntü üzerine en az 4 adet minimum 32 karakter OSD metin yazılabilmeli ve bu metinlerin konumu ayarlanabilir olmalıdır

  - Yönetim yazılımı üzerinden hareketli kamera kontrolü yapılabilmelidir.

  - Yazılımın ile senkronize kayıt ve arşivleme yapılabilmelidir.

  - Kayıt cihazı 310(L)* 415mm(W)* 48mm(H) boyutlarında ve HDD hariç 1,5 KG dan az olmalıdır.

GECE GÖRÜŞÜ KAMERA

1/2.9" CMOS
1920x1080 2MP
2.8mm Sabit Lens
18 adet IR Led / 30 metre
Standartlar AHD,Analog,HDTVI, HDCVI
Çalışma Voltajı DC 12V / 1A​

Yukarıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır.Kurulum satıcı tarafından yapılmalıdır.Garanti kapsamında olmalıdır.